Príloha č. 1, Stručný popis predmetu zákazky

Obec Livinské Opatovce, 956 32 Livinské Opatovce 86

IČO: 00699284  DIČ: 2021267226

Rekonštrukcia chodníka v Obci Livinské Opatovce  v uličke smerom k ihrisku od čísla rodinného domu 14 po číslo rodinného domu 7.

Dĺžka jestvujúceho chodníka: 200m

šírka jestvujúceho chodníka:	1,14m

zhotovený z betónových kociek

Popis požadovaných prác:

Jestvujúci chodník 228m2 , nové vjazdy 22m2

odstránenie jestvujúceho chodníka / odstránenie podkladov alebo krytov z betónu, štrkodrviny , zeminy   do hr. 36cm/175m2

do hr. 50cm/75m2

rezanie existujúceho živičného krytu 200m

odstránenie krytu asfaltového 65m2

nakládka a odvoz sutiny do vzdialenosti  3km

Nový chodník  spolu s rozšírenými vjazdmi  250m2

podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením – hr. po zhutnení 10cm / 250m2

podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm – hr. po zhutnení 20cm/250m2

podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr. 15cm/ 75m2

podsyp pod zámkovú dlážbu fr. 4-8

zámková dlážba hr.6cm, farba sivá: 20cmx20cm, 10cmx10cm

kladenie zámkovej dlážby

základové konštrukcie z betónu prostého tr. C 8/10 – základy po obrubníky

obrubník cestný so skosením 100x20x5 cm, farba sivá

osadenie cestného obrubníka - 200m

obrubník parkový 100x20x5 cm, farba sivá

osadenie parkového obrubníka 25m

úprava asfaltového krytu po celej dĺžke chodníka

postrek asfaltový spojovací

presuny hmôt pre pozemnú komunikáciu

V Livinských Opatovciach 10.2.2014

Hanová Daniela

Príloha č. 2    Návrh objednávky

Obec Livinské Opatovce, 956 32 Livinské Opatovce 86

IČO: 00699284  DIČ: 2021267226

Objednávka

Obec Livinské Opatovce si u Vás objednáva stavebné práce na základe výsledku vyhodnotenia výzvy na predmet zákazky :

Rekonštrukcia chodníka v Obci Livinské Opatovce  v uličke smerom k ihrisku od čísla rodinného domu 14 po číslo rodinného domu 7.

Práce požadujeme realizovať v mesiacoch marec -  júl 2014

Fakturácia: 1x mesačne po odsúhlasení objednávateľom

Cena:  podľa predloženej cenovej ponuky

Záručná doba: 5 rokov

Vzťahy neupravené v tejto objednávke sa riadia platnou legislatívou SR.

Obec túto objednávku zverejní na svojom webovom sídle obce.

V Livinských Opatovciach, dňa....................................

Hanová Daniela

Výzva na predkladanie ponúk.

v zákazke vykonávanej v zmysle § 155m odst. 13, v spojitosti s §9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rekonštrukcia chodníka v Obci Livinské Opatovce  v uličke smerom k ihrisku od čísla rodinného domu 14 po číslo rodinného domu 7.

Druh zákazky: stavebné práce

Verejný obstarávateľ: Obec Livinské opatovce

IČO: 			00699284

Adresa:		Livinské opatovce 86, 956 32

kontaktná osoba:	Daniela Hanová

telefón:		0918684335

E-mail:			obecliv.opatovce@stonline.sk

internet:		www.livinskeopatovce.sk

Predmet zákazky

1.Názov zákazky: Rekonštrukcia chodníka v Obci Livinské Opatovce  v uličke smerom k ihrisku od čísla rodinného domu 14 po číslo rodinného domu 7.

2.Druh zákazky: podlimitná zákazka na poskytnutie stavebných prác zadávaná podľa §9 odst. 9 a §155m odst. 13 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.Miesto poskytovania stavebných prác: Livinské Opatovce

4.Termín realizácie: marec- júl 2014

5.Stručný opis zákazky: Podrobný opis zákazky tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve a bližšie podmienky dodania predmetu obstarávania sú vymedzené v návrhu objednávky, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.

6.Predpokladaná hodnota zákazky: 28000,00EUR s DPH

7.Podmienky účasti: uchádzač predloží  cenovú ponuku a doklad o tom, že je oprávnený poskytovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky.

8.Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet obstarávania. vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o vyhodnotení ponúk písomne             do     3.3. 2014.

9.Lehota na predkladanie ponúk: od 17.2.2014 do 26.2.2014 do 8,00hod.

V Livinských Opatovciach 10.2.2014